Монтаж водосточной системы

Держатели желоба

ВНИМАНИЕ!!!

Держатели желобов устанавливаются до монтажа карнизов и металлочерепицы (профлиста).

На нижней доске обрешётки необходимо отметить места установки держателей желоба, руководствуясь следующими правилами:

- Не более 10 м. желоба на один стояк;

- Расстояние между держателями желоба 500-700 мм, по возможности попадая через обрешётку в стропила;

- Общий уклон желоба- 5мм на 1м;

Первый и последний держатели прикрепляют и отгибают вниз, между ними натягивают шнур. Остальные держатели крепят и отгибают так, чтобы они касались шнура.

Заглушка желоба

- Открытый торец желоба закрывают заглушкой, применив  герметик и заклёпки (не менее 3 штук на заглушку)

Соединение желобов и углов желоба

- Для соединения желобов между собой и с углами желоба вставьте их друг в друга, предварительно отогнув в кромку нижнего желоба.

- Перед тем, как соединить желоба, наносится герметик на соприкасающиеся поверхности.

- После соединения кромку возвращают в исходное положение.

- Для увеличения жёсткости соединения рекомендуется вершины соединённых желобов соединить заклёпкой.

Липецк – Кровля М

Держатели трубы, водосточная труба и сливное колено

- К стене здания прикрепляют держатели трубы из расчёта один держатель на один метр трубы и на стыке двух труб

- Трубы отрезают до необходимой длины, вставляют их в держатели и фиксируют с помощью клиновидных замков держателя.

- Рекомендуется дополнительно зафиксировать трубу с держателем трубы заклёпками или саморезами (2-3 шт.)

- Внизу трубы крепят выпускное колено (расстояние до земли – 300 мм).

Воронка водосборная

- Для сбора воды с фальцевой кровли и некоторых сложных видов кровли используется водосборная воронка.

- Воронку вставляют в верхнее колено трубы и дополнительно крепят в верхней части карнизу хомутом из металлической  полосы или саморезом.

Липецк – Кровля М

Липецк – Кровля М

Тел/факс: (4742)28-80-95,28-80-96

E-mail 288095@ mail.ru