Монтаж прямоугольной водосточной системы

Держатели желоба

ВНИМАНИЕ!!!

Держатели желобов устанавливаются до монтажа карнизов и металлочерепицы (профлиста).

На нижней доске обрешётки необходимо отметить места установки держателей желоба, руководствуясь следующими правилами:

- Не более 10 м желоба на один стояк;

- Расстояние между держателями желоба 400-500 мм, по возможности попадая через обрешётку в стропила;

- Общий уклон желоба-5 мм на 1м.

Первый и последний держатели прикрепляют и

отгибают вниз, между ними натягивают шнур.

Остальные держатели крепят и отгибают так,

чтобы они касались шнура.

Заглушка желоба

- Открытый торец желоба закрывают заглушкой, применив герметик и заклепки (не менее 3 штук на заглушку).

Желоб и угол желоба

- При соединении желобов или желоба углом желоба срезают на 50 мм передний

крючкообразный загиб желоба.

- На эту длину вставляют в него второй желоб.

- Соединяют желоба с помощью герметика и заклёпок.

Воронка выпускная

- При необходимости отпиливают желоб до требуемой длины.

- В месте установки воронки в желобе делают Х-образный разрез, края которого загибают наружу, либо вырезают круглое отверстие диаметром 45-50 мм.

- Воронку крепят к желобу заклепками, стык обрабатывают герметиком.

- Рекомендуемое расстояние от края желоба до выпускной воронки не менее 200 мм.

Липецк – Кровля М

Держатели трубы, водосточная труба,

колено трубы

- К стене здания прикрепляют держатели трубы из расчёта: один держатель на один метр  трубы и на стыке двух труб.

- Трубы вставляют в держатели и фиксируют с помощью замков держателя.

- Воронка с водосточной трубой соединяется с помощью двух колен и отрезка трубы.

- Внизу трубы крепят сливное колено

(расстояние до отмостки – 300мм).

Липецк – Кровля М

Липецк – Кровля М

Тел/факс: (4742)28-80-95,28-80-96

E-mail 288095@ mail.ru